## Slide 1: 车载以太网（SOMEIP） E-Planet Technologies 2016/11

## Slide 2: 目录
  概述
  SOME/IP消息头
  SOME/IP SD
  SOME/IP序列化和反序列化
  SOME/IP通信方式

## Slide 3: 目录
  概述
  SOME/IP消息头
  SOME/IP SD
  SOME/IP序列化和反序列化
  SOME/IP通信方式

## Slide 4: 概述
  SOME/IP
    （Scalable service-Oriented MiddlewarE over IP）
  SOME/IP报文组成结构
MAC | L3 | L4 | SOME/IP | SOME/IP | SOME/IP

## Slide 5: 概述
  SOME/IP
    对数据进行线性化数据转换
    定义汽车嵌入式客户端/服务器通信机制

## Slide 6: 概述
  SOME/IP-SD（Service Discover）
    管理车内通信的服务
    控制事件报文的行为
    SD报文类型
      FindService
      OfferService
      StopOfferService
      SubscribleEventgroup
      StopSubscribleEventgroup
      SubscribleEventgroupAck
      SubscribleEventgroupNAck

## Slide 7: 目录
  概述
  SOME/IP消息头
  SOME/IP SD
  SOME/IP序列化和反序列化
  SOME/IP通信方式

## Slide 8: SOME/IP消息头
  SOME/IP消息头
Message ID(byte 0,1) | 
Message ID(byte 2,3) | 
Length(byte 0,1) | 
Length(byte 2,3) | 
Request ID(byte 0,1) | 
Request ID(byte 2,3) | 
Protocol Version | Interface Version
Message Type | Return Code
Payload | 
2Byte

## Slide 9: SOME/IP消息头
  Message ID字段
Message ID(Service ID) | 
Message ID(Method ID) | 
Length(byte 0,1) | 
Length(byte 2,3) | 
Request ID(byte 0,1) | 
Request ID(byte 2,3) | 
Protocol Version | Interface Version
Message Type | Return Code
Payload | 
  Message ID唯一标识一个服务的方法或者事件
  Message ID由Service ID和 Method ID 组成
Notes: Service 有0个或多个Method组成。

## Slide 10: SOME/IP消息头
  Message ID字段
Message ID(Service ID) | 
Message ID(Method ID) | 
Length(byte 0,1) | 
Length(byte 2,3) | 
Request ID(byte 0,1) | 
Request ID(byte 2,3) | 
Protocol Version | Interface Version
Message Type | Return Code
Payload | 
Service ID | 描述
0x0000 | 预留
0xFF00-0xFF1F | OEM测试
0xFF20-0xFF3F | 供应商测试
0xFF40-0xFF5F | ECU内部通信测试
0xFFFE | 非SOME/IP服务消息
0xFFFF | SOME/IP 和 SOME/IP-SD特殊服务
  Byte0,1为Service ID 标识一个服务
  特殊的Service ID

## Slide 11: SOME/IP消息头
  Message ID字段
Message ID(Service ID) | 
Message ID(Method ID) | 
Length(byte 0,1) | 
Length(byte 2,3) | 
Request ID(byte 0,1) | 
Request ID(byte 2,3) | 
Protocol Version | Interface Version
Message Type | Return Code
Payload | 
Method ID | 描述
0x0000 | 预留
0x7FFF | 预留
0x8000 | 预留
0xFFFF | 预留
  Byte2,3为Method ID 标识一个方法
  特殊的Method ID

## Slide 12: SOME/IP消息头
  Message ID字段
Message ID(Service ID) | 
Message ID(Method ID) | 
Length(byte 0,1) | 
Length(byte 2,3) | 
Request ID(byte 0,1) | 
Request ID(byte 2,3) | 
Protocol Version | Interface Version
Message Type | Return Code
Payload | 
Method ID | 描述
0x0000 | SOME/IP Cookie
0x8000 | SOME/IP Cookie
0x8100 | SOME/IP-SD
  ServiceID为0xFFFF的Method ID

## Slide 13: SOME/IP消息头
  长度字段
Message ID(Service ID) | 
Message ID(Method ID) | 
Length(byte 0,1) | 
Length(byte 2,3) | 
Request ID(byte 0,1) | 
Request ID(byte 2,3) | 
Protocol Version | Interface Version
Message Type | Return Code
Payload | 
  长度小于4095字节
  长度包含从Request ID到消息结束的字节长度

## Slide 14: SOME/IP消息头
  RequestID字段
Message ID(Service ID) | 
Message ID(Method ID) | 
Length(byte 0,1) | 
Length(byte 2,3) | 
Request ID(Client ID) | 
Request ID(Session ID) | 
Protocol Version | Interface Version
Message Type | Return Code
Payload | 
  Request ID字段包括Client ID和Session ID
  Client ID 标识一个客户端
  Session ID 标识会话，如果会话激活则被初始化为1，然后进行累加，否则设置为0。
  Request ID为了使Request和Response一一对应，所以对于客户机是唯一的

## Slide 15: SOME/IP消息头
  Protocol Version和Interface Version字段
Message ID(Service ID) | 
Message ID(Method ID) | 
Length(byte 0,1) | 
Length(byte 2,3) | 
Request ID(Client ID) | 
Request ID(Session ID) | 
Protocol Version | Interface Version
Message Type | Return Code
Payload | 
  Protocol Version : SOME/IP协议版本
  目前设置为01

## Slide 16: SOME/IP消息头
  Protocol Version和Interface Version字段
Message ID(Service ID) | 
Message ID(Method ID) | 
Length(byte 0,1) | 
Length(byte 2,3) | 
Request ID(Client ID) | 
Request ID(Session ID) | 
Protocol Version | Interface Version
Message Type | Return Code
Payload | 
  interface Version:服务版本
  如果设置了SOMEIPTransformationISignalProps,服务版本在这个属性中查找

## Slide 17: SOME/IP消息头
  Message Type字段
Message ID(Service ID) | 
Message ID(Method ID) | 
Length(byte 0,1) | 
Length(byte 2,3) | 
Request ID(Client ID) | 
Request ID(Session ID) | 
Protocol Version | Interface Version
Message Type | Return Code
Payload | 
  Message Type:消息类型
值 | 消息类型
0x00 | REQUEST
0x01 | REQUEST_NO_RETURN
0x02 | NOTIFICATION
0x80 | RESPONSE
0x81 | ERROR

## Slide 18: SOME/IP消息头
  Retrun Code字段
Message ID(Service ID) | 
Message ID(Method ID) | 
Length(byte 0,1) | 
Length(byte 2,3) | 
Request ID(Client ID) | 
Request ID(Session ID) | 
Protocol Version | Interface Version
Message Type | Return Code
Payload | 
  Return Code:返回码
  Return Code只在客户端/服务器通信中使用，其他时候设置为0
消息类型 | 值
REQUEST | E_OK
REQUEST_NO_RETURN | E_OK
NOTIFICATION | E_OK
RESPONSE | Error code
ERROR | Error code

## Slide 19: SOME/IP消息头
  Retrun Code字段
Message ID(Service ID) | 
Message ID(Method ID) | 
Length(byte 0,1) | 
Length(byte 2,3) | 
Request ID(Client ID) | 
Request ID(Session ID) | 
Protocol Version | Interface Version
Message Type | Return Code
Payload | 
  Return Code:返回码
值 | 名字
0x00 | E_OK
0x01 | E_NOT_OK
0x02 | SOMEIPXF_E_UNKNOWN_SERVICE
0x03 | SOMEIPXF_E_UNKNOWN_METHOD
0x04 | SOMEIPXF_E_NOT_READY
0x05 | SOMEIPXF_E_NOT_REACHABLE
0x06 | SOMEIPXF_E_TIMEOUT
0x07 | SOMEIPXF_E_WRONG_PROTOCOL_VERSION
0x08 | SOMEIPXF_E_WRONG_INTERFACE_VERSION
0x09 | SOMEIPXF_E_MALFORDMED_MESSAGE
0x0a | SOMEIPXF_E_WRONG_MESSAGE_TYPE
0x0b-0x1f | RESERVED
0x20-0x5e | Application errors

## Slide 20: 目录
  概述
  SOME/IP消息头
  SOME/IP SD
    SOME/IP SD报文格式
    SOME/IP SD Entry格式
    SOME/IP SD Option格式
  SOME/IP序列化和反序列化
  SOME/IP通信方式

## Slide 21: SOME/IP-SD报文格式
  报文格式
    如果没有定义，则数据默认按照大段顺序发送
    SOME/IP-SD的Message ID固定为0xFFFF8100
    蓝色部分为负载
Message ID(byte 0,1) | 
Message ID(byte 2,3) | 
Length(byte 0,1) | 
Length(byte 2,3) | 
Request ID(byte 0,1) | 
Request ID(byte 2,3) | 
Protocol Version | Interface Version
Message Type | Return Code
Flags | Reserved
Reserved | 
Length of Entries | 
Entries Array | 
Length of Options | 
Options Array | 

## Slide 22: SOME/IP-SD报文格式
  Request ID
Request ID(Client ID) | 
Request ID(Session ID) | 
Protocol Version | Interface Version
Message Type | Return Code
Flags | Reserved
Reserved | 
Length of Entries | 
Entries Array | 
Length of Options | 
Options Array | 
  Request ID字段包括Client ID和Session ID
  Client ID 未使用，默认为0x0000
  Session ID 用于侦测服务发现实例
  (SD instances)重启
  Session ID初始值为0x0001
  多播和单播的Session ID是独立的
  每发送一次单播/多播，各自的Session ID加一
  最大值0xFFFF的下一个值为0x0001

## Slide 23: SOME/IP-SD报文格式
  Protocol/Interface Version
Request ID(Client ID) | 
Request ID(Session ID) | 
Protocol Version | Interface Version
Message Type | Return Code
Flags | Reserved
Reserved | 
Length of Entries | 
Entries Array | 
Length of Options | 
Options Array | 
  与SOME/IP消息头一样
  Protocol Version表示SOME/IP版本
  Interface Version表示SOME/IP服务版本

## Slide 24: SOME/IP-SD报文格式
  Message Type
Request ID(Client ID) | 
Request ID(Session ID) | 
Protocol Version | Interface Version
Message Type | Return Code
Flags | Reserved
Reserved | 
Length of Entries | 
Entries Array | 
Length of Options | 
Options Array | 
  与SOME/IP消息头一样
  SOME/IP-Sd的消息类型只有事件型消息，所以设置为0x02

## Slide 25: SOME/IP-SD报文格式
  Return Code
Request ID(Client ID) | 
Request ID(Session ID) | 
Protocol Version | Interface Version
Message Type | Return Code
Flags | Reserved
Reserved | 
Length of Entries | 
Entries Array | 
Length of Options | 
Options Array | 
  与SOME/IP消息头一样
  SOME/IP-SD不使用，设置为0x00

## Slide 26: SOME/IP-SD报文格式
  Flags
Request ID(Client ID) | 
Request ID(Session ID) | 
Protocol Version | Interface Version
Message Type | Return Code
Flags | Reserved
Reserved | 
Length of Entries | 
Entries Array | 
Length of Options | 
Options Array | 
  Flags的第一位（最高位）是重启标志（侦测Session ID），当Session ID从0xFFFF到0x0001之后，清除重启标志，当重启标志置位期间又侦测到重启，继续保持置位
  单播和多播的重启标志是独立的
  Flags的第二位（次高位）是单播标志，置位表示支持接收单播信息
7
0
6
重启标志
单播标志
Flags

## Slide 27: SOME/IP-SD报文格式
  预留位
Request ID(Client ID) | 
Request ID(Session ID) | 
Protocol Version | Interface Version
Message Type | Return Code
Flags | Reserved
Reserved | 
Length of Entries | 
Entries Array | 
Length of Options | 
Options Array | 
  预留24bits，设置为0x000000

## Slide 28: SOME/IP-SD报文格式
  Entry字段
Request ID(Client ID) | 
Request ID(Session ID) | 
Protocol Version | Interface Version
Message Type | Return Code
Flags | Reserved
Reserved | 
Length of Entries | 
Entries Array | 
Length of Options | 
Options Array | 
  Length定义了Entries Array的长度
  Entry用于发送提供服务和发现服务报文或者签署EventGroup和应答

## Slide 29: SOME/IP-SD报文格式
  Options字段
Request ID(Client ID) | 
Request ID(Session ID) | 
Protocol Version | Interface Version
Message Type | Return Code
Flags | Reserved
Reserved | 
Length of Entries | 
Entries Array | 
Length of Options | 
Options Array | 
  Length定义了Options Array的长度
  Option用于携带附加信息

## Slide 30: 目录
  概述
  SOME/IP消息头
  SOME/IP SD
    SOME/IP SD报文格式
    SOME/IP SD Entry格式
    SOME/IP SD Option格式
  SOME/IP序列化和反序列化
  SOME/IP通信方式

## Slide 31: SOME/IP SD Entry格式
  Entry字段
Request ID(Client ID) | 
Request ID(Session ID) | 
Protocol Version | Interface Version
Message Type | Return Code
Flags | Reserved
Reserved | 
Length of Entries | 
Entries Array | 
Length of Options | 
Options Array | 
  Length定义了Entries Array的长度
  Entry用于发送提供服务和发现服务报文或者签署EventGroup和应答
Type | Index 1st options | Index 2nd options | #of opt 1 | #of opt 2
Service ID |  | Instance ID |  | 
Major Version | TTL |  |  | 
Type1 /Type2 |  |  |  | 
4Byte

## Slide 32: SOME/IP SD Entry格式
  Type字段
  Entry类型，目前有两种类型
  Type1:发现服务（FindService)、提供服务（OfferService）和停止提供服务（StopOfferService）
  Type2:签署事件组（SubscribeEventgroup）和相应应答、停止签署事件组（StopSubscribeEventgroup ）和相应应答
Type | Index 1st options | Index 2nd options | #of opt 1 | #of opt 2
Service ID |  | Instance ID |  | 
Major Version | TTL |  |  | 
Type1 /Type2 |  |  |  | 
类型 | 值
FindService | 0x00
OfferService | 0x01
StopOfferService | 0x01
SubscribeEventgroup | 0x06
StopSubscribeEventgroup | 0x06
SubscribeEventgroupAck | 0x07
StopSubscribeEventgroupAck | 0x07

## Slide 33: SOME/IP SD Entry格式
  Index字段
  Index 1st options表示第一个option组的第一个option序号
  Index 2nd options表示第二个option组的第一个option序号
Type | Index 1st options | Index 2nd options | #of opt 1 | #of opt 2
Service ID |  | Instance ID |  | 
Major Version | TTL |  |  | 
Type1 /Type2 |  |  |  | 

## Slide 34: SOME/IP SD Entry格式
  Opt数量字段
  # of opt 1 表示第一个option组的option数量
  # of opt 2 表示第二个option组的option数量
Type | Index 1st options | Index 2nd options | #of opt 1 | #of opt 2
Service ID |  | Instance ID |  | 
Major Version | TTL |  |  | 
Type1 /Type2 |  |  |  | 

## Slide 35: SOME/IP SD Entry格式
  Service ID
  Service ID提供给SOME/IP报文头中的Service ID
Type | Index 1st options | Index 2nd options | #of opt 1 | #of opt 2
Service ID |  | Instance ID |  | 
Major Version | TTL |  |  | 
Type1 /Type2 |  |  |  | 

## Slide 36: SOME/IP SD Entry格式
  Instance ID
  instance ID区分同一个Service ID的不同ECU客户端 //????
  0xFFFF表示所有可能的实例
Type | Index 1st options | Index 2nd options | #of opt 1 | #of opt 2
Service ID |  | Instance ID |  | 
Major Version | TTL |  |  | 
Type1 /Type2 |  |  |  | 

## Slide 37: SOME/IP SD Entry格式
  Major Version
  Major Version 表示主版本号
  0xFF表示任何版本
  客户端的主版本号不应该设置为0xFF
  不同主版本之间一般不兼容
Type | Index 1st options | Index 2nd options | #of opt 1 | #of opt 2
Service ID |  | Instance ID |  | 
Major Version | TTL |  |  | 
Type1 /Type2 |  |  |  | 

## Slide 38: SOME/IP SD Entry格式
  Major Version
  TTL 表示这个Entry存活时间，单位秒
  在停止提供服务（StopOfferService）中TTL应该设置为0x000000
  如设置为0xFFFFFF表示在关闭服务或者重启前都有效
Type | Index 1st options | Index 2nd options | #of opt 1 | #of opt 2
Service ID |  | Instance ID |  | 
Major Version | TTL |  |  | 
Type1 /Type2 |  |  |  | 

## Slide 39: SOME/IP SD Entry格式
  Type1/Type2
  Minor Version：次版本号
  不同次版本之间应该相互兼容
Type | Index 1st options | Index 2nd options | #of opt 1 | #of opt 2
Service ID |  | Instance ID |  | 
Major Version | TTL |  |  | 
Type1 /Type2 |  |  |  | 
Minor Version
Type1:Type = 0x01/0x02

## Slide 40: SOME/IP SD Entry格式
  Type1/Type2
Type | Index 1st options | Index 2nd options | #of opt 1 | #of opt 2
Service ID |  | Instance ID |  | 
Major Version | TTL |  |  | 
Type1 /Type2 |  |  |  | 
Reserved (0x0000) | Counter | EventGroup ID
Type2:Type = 0x06/0x07

## Slide 41: SOME/IP SD Entry格式
  Type1/Type2
  Counter:区别相同EventGroup Id的Entry
Type | Index 1st options | Index 2nd options | #of opt 1 | #of opt 2
Service ID |  | Instance ID |  | 
Major Version | TTL |  |  | 
Type1 /Type2 |  |  |  | 
Reserved (0x0000) | Counter | EventGroup ID
Type2:Type = 0x06/0x07

## Slide 42: SOME/IP SD Entry格式
  Type1/Type2
Type | Index 1st options | Index 2nd options | #of opt 1 | #of opt 2
Service ID |  | Instance ID |  | 
Major Version | TTL |  |  | 
Type1 /Type2 |  |  |  | 
Reserved (0x0000) | Counter | EventGroup ID
Type2:Type = 0x06/0x07

## Slide 43: 目录
  概述
  SOME/IP消息头
  SOME/IP SD
    SOME/IP SD报文格式
    SOME/IP SD Entry格式
    SOME/IP SD Option格式
    SOME/IP SD处理
  SOME/IP序列化和反序列化
  SOME/IP通信方式

## Slide 44: SOME/IP SD Option格式
  Option字段
Request ID(Request ID) | 
Request ID(Session ID) | 
Protocol Version | Interface Version
Message Type | Return Code
Flags | Reserved
Reserved | 
Length of Entries | 
Entries Array | 
Length of Options | 
Options Array | 
  Length定义了Options Array的长度
  Option用于携带附加信息
Length | Type | Reserved
可变数据 |  | 
4Byte

## Slide 45: SOME/IP SD Option格式
  长度字段
  Length定义了单个option的长度
  Length包含Reserved和可变数据的长度（N+1）
Length | Type | Reserved
可变数据（N Byte） |  | 
4Byte

## Slide 46: SOME/IP SD Option格式
  配置选项
  Type=0x01定义为配置选项
  可变数据包含配置的数据，按照长度、ID、值排列
Length | Type= 0x01 | Reserved=0x00
可变数据（N Byte） |  | 
4Byte

## Slide 47: SOME/IP SD Option格式
  配置选项示例
  Length表示option的长度（除了长度和类型）为16字节
  Type表示为配置类型
  其中单个配置项长度（[5]）用无符号整形数写入，之后的配置项（abc=x）用字符串写入

## Slide 48: SOME/IP SD Option格式
  IPv4终端节点配置选项
  Type=0x04定义为IPv4终端节点配置
  长度固定为9字节
Length=0x09 | Type= 0x04 | Reserved=0x00
可变数据（N Byte） |  | 
4Byte
IPv4地址 |  | 
Reserved=0x00 | TCP/UDP | 端口号
TCP | 0X06
UDP | 0x11

## Slide 49: SOME/IP SD Option格式
  IPv6终端节点配置选项
  Type=0x06定义为IPv6终端节点配置
  长度固定为21字节
Length=0x15 | Type= 0x06 | Reserved=0x00
可变数据（N Byte） |  | 
4Byte
IPv6地址 |  | 
Reserved=0x00 | TCP/UDP | 端口号
TCP | 0X06
UDP | 0x11

## Slide 50: SOME/IP SD Option格式
  IPv4多播配置选项
  服务器通告IPv4多播地址和端口号，作为事件报文发送的目的地址和端口
  长度固定为9字节
  Type定义为0x14
Length=0x09 | Type= 0x14 | Reserved=0x00
可变数据（N Byte） |  | 
4Byte
IPv4地址 |  | 
Reserved=0x00 | TCP/UDP | 端口号
UDP | 0x11

## Slide 51: SOME/IP SD Option格式
  IPv6多播配置选项
  服务器通告IPv6多播地址和端口号，作为事件报文发送的目的地址和端口
  长度固定为21字节
  Type定义为0x16
Length=0x15 | Type= 0x16 | Reserved=0x00
可变数据（N Byte） |  | 
4Byte
IPv6地址 |  | 
Reserved=0x00 | TCP/UDP | 端口号
UDP | 0x11

## Slide 52: SOME/IP SD Option格式
  IPv4 SD终端节点选项
  用于传输发送节点的IP地址和端口
  长度固定为9字节
  Type定义为0x24
  此Option最多发送一次
  如果存在此Option，位置应该放在第一个option
  如果收到多个SD终端节点的options,只有第一个有效
  收到此option的SD终端节点应该用此option的内容取代源IP地址和端口（用于服务迁移，只允许订阅响应携带此option）
Length=0x09 | Type= 0x24 | Reserved=0x00
可变数据（N Byte） |  | 
4Byte
IPv4地址 |  | 
Reserved=0x00 | TCP/UDP | 端口号
UDP | 0x11

## Slide 53: SOME/IP SD Option格式
  IPv6 SD终端节点选项
  用于传输发送节点的IP地址和端口
  长度固定为21字节
  Type定义为0x26
  此Option最多发送一次
  如果存在此Option，位置应该放在第一个option
  如果收到多个SD终端节点的options,只有第一个有效
  收到此option的SD终端节点应该用此option的内容取代源IP地址和端口
Length=0x15 | Type= 0x26 | Reserved=0x00
可变数据（N Byte） |  | 
4Byte
IPv6地址 |  | 
Reserved=0x00 | TCP/UDP | 端口号
UDP | 0x11

## Slide 54: SOME/IP SD Option格式
  IPv6 SD终端节点选项
  用于传输发送节点的IP地址和端口
  长度固定为21字节
  Type定义为0x26
  此Option最多发送一次
  如果存在此Option，位置应该放在第一个option
  如果收到多个SD终端节点的options,只有第一个有效
  收到此option的SD终端节点应该用此option的内容取代源IP地址和端口
Length=0x15 | Type= 0x26 | Reserved=0x00
可变数据（N Byte） |  | 
4Byte
IPv6地址 |  | 
Reserved=0x00 | TCP/UDP | 端口号
UDP | 0x11

## Slide 55: 目录
  概述
  SOME/IP消息头
  SOME/IP SD
    SOME/IP SD报文格式
    SOME/IP SD Entry格式
    SOME/IP SD Option格式
    SOME/IP SD处理
  SOME/IP序列化和反序列化
  SOME/IP通信方式

## Slide 56: SOME/IP SD 处理
  异常处理
    忽略未知的、多余的option
    冲突的option可以忽略处理或者回复否定相应
    如果收到的Entry中没有相应的options,可以忽略处理或者回复否定相应
    缺少多播的options做忽略处理

## Slide 57: SOME/IP SD 处理
  Entry携带Option的限定

## Slide 58: SOME/IP SD 处理
  示例

## Slide 59: SOME/IP SD 处理
  发现服务（FindService）
Type | Index 1st options | Index 2nd options | #of opt 1 | #of opt 2
Service ID |  | Instance ID |  | 
Major Version | TTL |  |  | 
Type1 /Type2 |  |  |  | 
  Service ID设置为需要查找的服务ID（eg:0x1234）
  发现所有实例
  发现主版本为0x01
  查找所有的次要版本
  TTL设置为3s
0x00 | 0x00 | 0x00 | 0 | 0
0x1234 |  | 0xFFFF |  | 
0x01 | 0x000003 |  |  | 
0xFFFFFFFF |  |  |  | 

## Slide 60: SOME/IP SD 处理
  提供服务（OfferService）
    Type = 0x01
    Option字段中必须添加终端节点信息
  停止提供服务（StopOfferService）
    Type = 0x01
    TTL = 0x000000，表示停止服务

## Slide 61: SOME/IP SD 处理
  签署事件组（SubscribeEventgroup）
    Type = 0x06
    Service Instance ID不能设置为0xFF
    要携带选项字段
  停止签署事件组（StopSubscribeEventgroup）
    Type = 0x06
    TTL = 0x000000，表示停止

## Slide 62: SOME/IP SD 处理
  签署事件组肯定响应（SubscribeEventgroupAck）
    Type = 0x07
    Entry中其他的参数应该跟SubscribeEventgroup保持一致
    如果需要进行多播，则需要携带多播配置选项
  签署事件组否定响应（StopSubscribeEventgroupNAck）
    Type = 0x07
    TTL = 0x000000
    Entry中的其他参数应跟SubscribeEventgroup保持一致

## Slide 63: SOME/IP SD 处理
  服务器服务和事件处理阶段（Server端）
    关闭阶段（Down）
    可用阶段（Available）
      初始等待阶段（Initial Wait Phase）
      重复阶段（Repetition Phase）
      主阶段（Main Phase）

## Slide 64: SOME/IP SD 处理
  关闭阶段（Down）进入条件
    重新启动
    IP分配状态为未分配状态
    服务器状态为不可用
  关闭阶段
    需要关闭所有服务器服务实例的所有Socket连接

## Slide 65: SOME/IP SD 处理
  初始等待阶段进入条件
    SD初始化
    SD服务器服务状态设置为可用
    SD本地IP分配状态为已分配状态
  初始等待阶段
    打开服务器服务实例Socket连接
    开启一个随机定时器（在配置的最大值和最小值随机取值）
    此状态中收到的FindService忽略
    设置的定时器超时后，发送第一个OfferService

## Slide 66: SOME/IP SD 处理
  重复阶段进入条件
    Offer发送重复次数计数器不为0
    初始等待阶段的定时器超时
  重复阶段阶段
    主动按照双倍延迟发送OfferService
    收到FindService,发送OfferService
    收到SubscribeEventgroup，回复SubscribeEventgroupAck,开启TTL定时器
    收到StopSubscribeEventgroup,关闭TTL定时器

## Slide 67: SOME/IP SD 处理
  主阶段进入条件
    Offer发送重复次数计数器为0
    初始等待阶段的定时器超时
  主阶段阶段
    周期发送参数大于0，周期发送OfferService；等于0，不发送
    收到FindService,发送OfferService
    收到SubscribeEventgroup，回复SubscribeEventgroupAck,开启TTL定时器
    收到StopSubscribeEventgroup,关闭TTL定时器
    设置服务器关闭，发送StopOfferService

## Slide 68: SOME/IP SD 处理
  客户端服务和事件处理阶段
    关闭阶段（Down）
    可用阶段（Available）
      初始等待阶段（Initial Wait Phase）
      重复阶段（Repetition Phase）
      主阶段（Main Phase）

## Slide 69: SOME/IP SD 处理
  关闭阶段（Down）进入条件
    重新启动
    IP分配状态为未分配状态
    服务器状态为不可用
  关闭阶段
    收到OfferService，开启TLL定时器
    如果TTL定时器超时，进入初始等待阶段
    如果TLL定时器未超时，进入主阶段

## Slide 70: SOME/IP SD 处理
  初始等待阶段进入条件
    SD初始化
    SD本地IP分配状态为已分配状态
  初始等待阶段
    打开服务器服务实例Socket连接
    开启随机定时器（配置中的最大值和最小值之间）。
    收到OfferService，设置TTL定时器，发送SubscribeEventgroup

## Slide 71: SOME/IP SD 处理
  重复阶段进入条件
    FindService发送重复次数计数器不为0
    初始等待阶段的定时器超时
  重复阶段阶段
    主动按照双倍延迟发送FindService
    收到OfferService,发送SubscribeEventgroup
    收到SubscribeEventgroup，回复SubscribeEventgroupAck,开启TTL定时器
    收到StopSubscribeEventgroup,关闭TTL定时器

## Slide 72: SOME/IP SD 处理
  主阶段进入条件
    FindService发送重复次数计数器为0
    初始等待阶段的定时器超时
    重复阶段发送了SubscribeEventgroup
  主阶段阶段
    收到OfferService，发送SubscribeEventgroup或者StopSubscribeEventgroup
    收到SubscribeEventgroupNAck，关闭连接，然后打开连接
    收到StopOfferService,停止TTL计时器

## Slide 73: 目录
  概述
  SOME/IP消息头
  SOME/IP SD
  SOME/IP序列化和反序列化
  SOME/IP通信方式

## Slide 74: SOME/IP序列化和反序列化
  基本处理要求
    消息长度限制为4095字节（包括消息头）
    如果反序列化的时候数据多余预期的，预期外的数据应该被丢弃。
    如果反序列化的时候数据少于预期的
      如果Isignal中的Initial value被定义，就用定义的值进行填充
      如果Isignal中的Initial value没有被定义，中止反序列化，并报告错误

## Slide 75: SOME/IP序列化和反序列化
  基本数据类型
类型 | 描述 | 大小（字节）
boolean | TRUE/FALSE | 8
uint8 | unsigned integer | 8
uint16 | unsigned integer | 16
uint32 | unsigned integer | 32
uint64 | unsigned integer | 64
sint8 | signed integer | 8
sint16 | signed integer | 16
sint32 | signed integer | 32
sint64 | signed integer | 64
float32 | floating point number | 32
float64 | floating point number | 64
字节顺序由byteOrder制定

## Slide 76: SOME/IP序列化和反序列化
  结构体类型
    设计者需要通过填充位将结构体内的变量进行对齐，然后传递给SOME/IP处理
    SOME/IP允许在结构体前面加入一个长度字段，描述这个结构体的字节数量
    长度字段的数据类型由sizeOfStructLengthFields决定，并且一个结构体所有的长度字段类型相同
sizeOfStructLengthFields = 1 | uint8
sizeOfStructLengthFields = 2 | uint16
sizeOfStructLengthFields = 4 | uint32

## Slide 77: SOME/IP序列化和反序列化
  没有添加长度字段的序列化

## Slide 78: SOME/IP序列化和反序列化
  添加长度字段的序列化

## Slide 79: SOME/IP序列化和反序列化
  字符串
    需要支持UTF-8,UTF-16BE,UTF-16LE编码
    UTF-16LE和UTF-16BE字符串长度为偶数，如果为奇数长度，则忽略最后一个字节
    所有字符串需要在以BOM（Byte order Mark）开始

## Slide 80: SOME/IP序列化和反序列化
  定长数组
    SOME/IP允许在数组前面加入一个长度字段，描述这个数组的字节数量
    长度字段的数据类型由sizeOfStructLengthFields决定，并且一个数组所有的长度字段类型相同
sizeOfStructLengthFields = 1 | uint8
sizeOfStructLengthFields = 2 | uint16
sizeOfStructLengthFields = 4 | uint32

## Slide 81: SOME/IP序列化和反序列化
  定长一维数组

## Slide 82: SOME/IP序列化和反序列化
  定长多维数组

## Slide 83: SOME/IP序列化和反序列化
  变长一维数组

## Slide 84: SOME/IP序列化和反序列化
  变长多维数组

## Slide 85: SOME/IP序列化和反序列化
  位域
    作为基础数据传输
  Union共用体
    需要添加长度域和类型域

## Slide 86: 目录
  概述
  SOME/IP协议
    SOME/IP消息头
    SOME/IP SD
    SOME/IP序列化和反序列化
    SOME/IP通信方式

## Slide 87: SOME/IP通信方式
Message Type = 0x80
Return Code = returnValue
Client
Server
  客户机/服务器通信
Message Type = 0x00
Return Code = 0x00
Request
Response
returnValue < 0x80
returnValue = 0表示没有错误
Notes: Layer 3 of 3:
In the next segment, host A sends some data. Note that the sequence number of the segment in step 3 is the same as as the ACK in step 2.
Emphasize: This sequence is like two people talking. The first person wants to talk to the second, so she says, “I would like to talk with you.” (SYN.) The second person responds, “Good. I want to talk with you.” (SYN, ACK.) The first person then says, “Fine—let us talk. Here is what I have to say.” (SYN, ACK, DATA.)
At this point either side can begin communicating and either side can break the connection. TCP is a peer-to-peer (balanced) communication method (no primary/secondary).
Note: This figure explains TCP connection establishment. For more information regarding the three-way handshake in establishing a TCP connection, refer to RFC 793.

## Slide 88: SOME/IP通信方式
Client
Server
  客户机/服务器通信
00 0A 00 16 00 00 00 09
00 01 00 23 01 01 00 00 01
Request
Response
Message ID (消息ID)
Service ID = 00 0A
Method ID = 00 16
数据长度，包含长度以后的所有数据
Request ID(请求ID)
Client ID = 00 01
Session ID = 00 23
协议版本
交互版本
消息类型（Request）
返回码
用户数据
00 0A 00 16 00 00 00 08
00 01 00 23 01 01 80 00
消息类型（Response）
返回码
Notes: Layer 3 of 3:
In the next segment, host A sends some data. Note that the sequence number of the segment in step 3 is the same as as the ACK in step 2.
Emphasize: This sequence is like two people talking. The first person wants to talk to the second, so she says, “I would like to talk with you.” (SYN.) The second person responds, “Good. I want to talk with you.” (SYN, ACK.) The first person then says, “Fine—let us talk. Here is what I have to say.” (SYN, ACK, DATA.)
At this point either side can begin communicating and either side can break the connection. TCP is a peer-to-peer (balanced) communication method (no primary/secondary).
Note: This figure explains TCP connection establishment. For more information regarding the three-way handshake in establishing a TCP connection, refer to RFC 793.

## Slide 89: SOME/IP通信方式
Message Type = 0x81
Return Code = returnValue-0x80
Client
Server
  客户机/服务器通信
Message Type = 0x00
Return Code = 0x00
Request
Response
returnValue >= 0x80
Notes: Layer 3 of 3:
In the next segment, host A sends some data. Note that the sequence number of the segment in step 3 is the same as as the ACK in step 2.
Emphasize: This sequence is like two people talking. The first person wants to talk to the second, so she says, “I would like to talk with you.” (SYN.) The second person responds, “Good. I want to talk with you.” (SYN, ACK.) The first person then says, “Fine—let us talk. Here is what I have to say.” (SYN, ACK, DATA.)
At this point either side can begin communicating and either side can break the connection. TCP is a peer-to-peer (balanced) communication method (no primary/secondary).
Note: This figure explains TCP connection establishment. For more information regarding the three-way handshake in establishing a TCP connection, refer to RFC 793.

## Slide 90: SOME/IP通信方式
Client
Server
  发送者/接收者通信
Message Type = 0x01/0x02
Return Code = 0x00
Request
Notes: Layer 3 of 3:
In the next segment, host A sends some data. Note that the sequence number of the segment in step 3 is the same as as the ACK in step 2.
Emphasize: This sequence is like two people talking. The first person wants to talk to the second, so she says, “I would like to talk with you.” (SYN.) The second person responds, “Good. I want to talk with you.” (SYN, ACK.) The first person then says, “Fine—let us talk. Here is what I have to say.” (SYN, ACK, DATA.)
At this point either side can begin communicating and either side can break the connection. TCP is a peer-to-peer (balanced) communication method (no primary/secondary).
Note: This figure explains TCP connection establishment. For more information regarding the three-way handshake in establishing a TCP connection, refer to RFC 793.

## Slide 91: SOME/IP通信方式
Client
Server
  Unqueued External Trigger Events??
Message Type = 0x01/0x02
Return Code = 0x00
Request
Notes: Layer 3 of 3:
In the next segment, host A sends some data. Note that the sequence number of the segment in step 3 is the same as as the ACK in step 2.
Emphasize: This sequence is like two people talking. The first person wants to talk to the second, so she says, “I would like to talk with you.” (SYN.) The second person responds, “Good. I want to talk with you.” (SYN, ACK.) The first person then says, “Fine—let us talk. Here is what I have to say.” (SYN, ACK, DATA.)
At this point either side can begin communicating and either side can break the connection. TCP is a peer-to-peer (balanced) communication method (no primary/secondary).
Note: This figure explains TCP connection establishment. For more information regarding the three-way handshake in establishing a TCP connection, refer to RFC 793.

## Slide 92: SOME/IP通信方式
发送诊断报文（扩展模式）
02 FD 80 01 00 00 00 06
00 20 00 21 10 03
回复否定响应
02 FD 80 03 00 00 00 01
00 21 00 20 03
Tester
DoIP Entity
1
2
  客户机/服务器通信
版本
负载类型
负载长度
源地址
目标地址
UDS部分
否定响应码
源地址
目标地址
目标地址 00 21未知
Notes: Layer 3 of 3:
In the next segment, host A sends some data. Note that the sequence number of the segment in step 3 is the same as as the ACK in step 2.
Emphasize: This sequence is like two people talking. The first person wants to talk to the second, so she says, “I would like to talk with you.” (SYN.) The second person responds, “Good. I want to talk with you.” (SYN, ACK.) The first person then says, “Fine—let us talk. Here is what I have to say.” (SYN, ACK, DATA.)
At this point either side can begin communicating and either side can break the connection. TCP is a peer-to-peer (balanced) communication method (no primary/secondary).
Note: This figure explains TCP connection establishment. For more information regarding the three-way handshake in establishing a TCP connection, refer to RFC 793.

## Slide 93: SOME/IP通信方式
  客户机/服务器通信
Service ID 00 0a | 
Method ID 00 15 | 
Length(byte 0,1) 00 00 | 
Length(byte 2,3) | 
Client ID 00 01 | 
Session ID 00 01 | 
Protocol Version | Interface Version
Message Type | Return Code
Payload | 

## Slide 94: 谢 谢！

## Slide 95: 自我介绍
  朱华
    公 司：上海怿星电子科技有限公司
    职 务：高级工程师
    邮 箱：zhuhua@e-planet.cn
    电 话：150-2318-1413
    地 址：上海市徐汇区钦州北路1199号智汇园87号楼5F室
    邮 编：200233

## Slide 96
补充20200521