## Slide 1
诊断数据库介绍
Confidential
iAuto (Shanghai) Co., Ltd.
Gu Yan 2022.06.16

## Slide 2
    1、诊断数据库分类介绍
    2、制作诊断数据库CDD
Catalog

## Slide 3: 诊断数据库分类介绍
常用的诊断数据库格式为：
CDD (*.cdd)
CDD是Vector私有的诊断数据库格式，用于描述ECU的诊断功能需求，例如ECU支持UDS协议描述的诊断功能，则需要支持其中定义的会话跳转、安全解锁、读写数据流、读取故障码等服务和参数。
一个CDD文件对应一个ECU的诊断需求，从而保证ECU的诊断数据满足整车级别的需求与数据，同时可以减少相同数据的重复定义，提高CDD数据库的定义效率（编辑效率）。CDD文件是最早实现软件读取诊断需求的文件格式，也是在汽车行业内被最多诊断用户掌握的诊断数据库格式。
ODX (*.odx或*.pdx)
ODX（Open Diagnostic Data Exchange）文件是一种开放式的标准化诊断数据格式，用于整车生命周期中诊断数据的交换。PDX为所有ODX文件压缩文件的格式。ODX是由ASAM制定的用来描述诊断规范的数据格式（MCD-2 D/ISO 22901-1），是一种基于XML语言的开放式诊断数据格式。
ODX是标准化的诊断描述文件，基于该文件可以实现不同控制器、不同车型、不同平台的数据交互，而无需对诊断仪做任何改变。这也是诊断仪参数化的重要体现-不会因为车型或者平台的变化，需要重新定制对应的诊断仪（涉及到项目的时间和成本迭代）ODX统一了诊断文件的格式，诊断文件可以应用于研发、测试、生产、售后等部门中，不需要进行格式转换，也不需要不同工程师对诊断描述内容进行主观解读，可以保证数据的有效性和一致性。

## Slide 4: 诊断数据库分类介绍
DEXT (*.arxml)
ARXML是由AUTOSAR定义的诊断提取格式。用于DCM（诊断通信管理器）、DEM（诊断事件管理器）以及FIM（功能抑制管理器）的需求及配置定义。ARXML涵盖AUTOSAR支持的用于诊断的所有基础软件模块的配置。该文件可以描述相应协议传输的数据，还可以描述ECU应用软件中数据的来源。当且仅当两种类型的信息均可用时，才可以完全配置基础诊断软件。
总结：
CDD应用于诊断开发全流程，ODX应用于生产售后阶段，ARXML则专业服务于AUTOSAR架构中诊断模块软件的实现。
ODX描述的内容包括诊断服务、诊断数据、DTC维修信息、通信参数等诊断信息外，还可以描述配置信息、刷写数据以及车辆功能信息库；CDD除与ODX类似的诊断信息外，还可以描述DTC Event，用于DEM的实现；DEXT在描述DID/IO Control/Routine/DTC以及Event等诊断数据信息的基础上，增加了应用程序中的数据端口AUTOSAR用于基础软件的诊断模块配置，并且是AUTOSAR Adaptive平台唯一的输入格式。由于服务于AUTOSAR代码的专业性，ARXML缺少与诊断仪或测试设备之间通信的描述，不能应用在诊断验证以及参数化诊断仪中。
用户定义CDD文件，从CDD文件导出ODX和ARXML文件，从而保证数据的一致性，也可以减少建立多种诊断数据库的时间，同时又能扩展不同阶段的特殊需求，覆盖从开发到生产售后的整个诊断流程，有利于所有诊断用户快速高效地完成诊断工作。

## Slide 5
    1、诊断数据库分类介绍
    2、制作诊断数据库CDD
Catalog

## Slide 6: 制作诊断数据库CDD
工具
CANdelaStudio
安装CANdelaStudio软件后，会自带CDDT模板，CDD文件是由CDDT模板文件生成，生成的CDD文件也可以导入不同软件中。比如基于AUTOSAR体系，CDD文件可以导入到达芬奇软件中，生成MICROSAR Diag部分的代码；CDD文件可以导入其他Vector软件中（CANoe、CANape、Indigo等），进行诊断的手动测试；还可以导入CANoe.DiVa软件中生成诊断自动化测试用例，最终在CANoe中导入CANoe.DiVa生成的测试用例进行自动化测试。
CANdelaStudio版本介绍
CANdelaStudio View：可以查看CDD文件，不能对CDD文件进行编辑。
CANdelaStudio Standard：基于CDDT编辑CDD文件，但不可以编辑CDDT文件
CANdelaStudio Pro：支持多语言版本
CANdelaStudio Admin：权限最高版本，可以编辑CDDT文件

## Slide 7: 制作诊断数据库CDD
创建工程
点击New选择相应的CDDT模板来编辑数据库保存为CDD文件

## Slide 8: 制作诊断数据库CDD
ECU信息描述编辑
Name
Interface

## Slide 9: 制作诊断数据库CDD
Communications Parameters
Eg: Request ID, Response ID, Timer, Baudrate......

## Slide 10: 制作诊断数据库CDD
DTC故障码编辑
新建DTC：
选择DTC数据库
点击新建DTC
DTC参数编辑

## Slide 11: 制作诊断数据库CDD
DTC故障码导入/导出
在DTC数据库中，可以将Excle表中的DTC直接导入CANdelaStudio中，也可以将CANdelaStudio中的DTC导出成Excle表格。
DTC库中的故障码加载至Variant
Fault Memory的DTC Table中，右键弹出的窗口中选择Copy / Reference from Available DTCs...
通过Copy的方式加载的DTC在DTC Table中不会跟着DTC库的修改而自动更新。通过Reference的方式加载的DTC可以自动更新。

## Slide 12: 制作诊断数据库CDD
设置需要应用的0x19服务
根据需求设置Status mask

## Slide 13: 制作诊断数据库CDD
编辑扩展信息
编辑快照数据

## Slide 14: 制作诊断数据库CDD
创建New Session
选择New Session新建一个会话模式
编辑参数

## Slide 15: 制作诊断数据库CDD
选择新的会话模式支持的服务和设置解锁机制
完成会话模式的新建

## Slide 16: 制作诊断数据库CDD
完成会话模式的新建
在Sessions和State Groups下可以看到新建的会话模式

## Slide 17: 制作诊断数据库CDD
DID编辑
新建DID
选择DIDs
选择New DID
编辑ID和名称

## Slide 18: 制作诊断数据库CDD
新建Data Type
选择Data Type
选择New
选择需要的数据类型
编辑参数

## Slide 19: 制作诊断数据库CDD
DID与Data Type关联
选择创建的DID
选择相应的Data Type

## Slide 20: 制作诊断数据库CDD
定义bit的DID
在关联Data Type处选择New Bitfield
再关联Data Type

## Slide 21: 制作诊断数据库CDD
Class类关联
选择DID相关的Class类

## Slide 22: 制作诊断数据库CDD
DID属性编辑
读写设置；
NRC的设置；
权限设置

## Slide 23: 制作诊断数据库CDD
Security Access（0x27）编辑
选择New Security Level新建一个安全等级
请求种子服务参数编辑

## Slide 24: 制作诊断数据库CDD
发送密钥参数编辑
安全访问数据记录参数编辑

## Slide 25: 制作诊断数据库CDD
完成安全等级的新建
Security Access和State Groups下可以看到新建的安全等级

## Slide 26: 制作诊断数据库CDD
NRC码编辑
如果模板里自带的NRC码不能满足需求，可以新建NRC码
针对单个的服务去编辑NRC码
在服务下把“Show Negative Responses”勾上
在“ Negative Response ”页面编辑支持的NRC码

## Slide 27
Thank you！