## Slide 1
AutoST 自动化测试工具介绍
Confidential
iAuto (Shanghai) Co., Ltd.
2022.1

## Slide 2
    １、第一轮：AutoST-自动化测试系统介绍 2022/1/13
    ２、第二轮：AutoST-测试脚本编写&框架 2022/1/#
    ３、第三轮：22TDEM-自动化测试环境搭建介绍&常见问题 2022/1/#
    ４、第四轮：AutoST-测试服务器使用&运维流程 2022/2/#
培训计划

## Slide 3: 1.1 AutoST自动化测试系统一览
AutoST 是iAUTO自研的针对车载娱乐系统和电子仪表盘系统的自动化测试工具
自动化测试系统
Test Server：Hawkeye
下发执行/报告上传
Project1
Project2
…
Redmine
AutoST产品↓
台架（IVI/Meter）自动化测试
IVI/ Meter Devices
AutoST IDE
Test Box
台架（IVI/Meter）自动化测试
IVI/ Meter Devices
AutoST IDE
Test Box
分布式：多任务运行
便利性：可远程控制
实时性：报告实时更新
Bug票自动生成
现在：半自动中，可以生产模板
未来：实现自动生产bug票
测试服务器
张冉
毛腾之
IDE 软件
张书辉
闫冠杰
姜畅
张红阳
李文静
PM(Product Manager)
吴凤萍
AutoST团队

## Slide 4: 1.2 AutoST运用一览
运用领域
Linux
车载娱乐系统
  主屏
  副屏
电子仪表盘
智能座舱
Hypervisor
QNX
Android
应用层
UX/UI 交互测试
VR 标准命令交互测试
喇叭输出测试
Transmit Scheme
CAN/CAN-FD
XCP
LIN
VR的输入模拟
喇叭输出采集
电源信号模拟
标准CAN/CAN-FD信号诊断
CAN信号的诊断
A2B音频总线信号模拟
信号一致性测试
电信号
声音模拟信号
Analog Signal
A2B
Ethernet
Digital Signal
车控系统
  MCU
  Gateway

## Slide 5: 1.3 Test IDE
Test IDE是运行在Windows端的自动化测试脚本开发软件
特性
图形化编辑
  图形化编辑
  封装常用操作API
  可任意切换脚本显示模式
  录制操作自动生成脚本
插件可扩展
  面板可调整
多屏互动
  支持连接多个设备
  实时显示画面
  录制操作自动生成脚本
AutostIDE

## Slide 6: 1.3.1 RoadMap – AutoSTIDE 上位机软件
INICnet网络支持
Ethernet协议测试
2021
2022
2020
CAN*2/CAN-FD信号收发
单画面显示
MiniTouch
可视化编写
本地执行
脚本编写
测试执行
车机操作模拟
MaxTouch
服务器客户端
adbTouch
HMI Control Tree
VNC Client模拟
两路LIN通信
服务器客户端-单包
智能机器人控制
IDE U商业化升级
(电)波形信号：多通道
录制模式
HTML格式报告:容量大
多画面显示
Assistant-API：110个
Assistant-API：120个
HTML格式报告:容量压缩 40%
Android系统
串口
IVI-Template半自动生成脚本
画面获取
SNAPSHOT
minicap
HD Camera
HDMI视频采集
Scrcpy-多屏
VNC Client模拟
SNAPSHOT-多屏
Minicap-多屏
信号模拟
标准CAN
CAN-FD
模拟信号
(电)波形信号：单通道
Assistant-API：150个
ECU-Template自动生成脚本
Meter-Template自动生成脚本
CAN信号回放功能
实走数据回放功能
AVC-LAN
(电)波形信号：多通道
XCP协议标定测试
本地配置共享内容增加

## Slide 7: 1.3.2 IDE Function – HMI Verification
AutoST通过模拟测试人员的视觉，采用图像识别的方法验证车机画面上的图像是否符合预期。
基于高性能图像识别算法，在普通配置的PC上最高支持30fps实时识别。
Assert_Exists( )
Assert_Exists( )
Head Unit
测试Case脚本
Image Recognition
PASSED
FAILED
Match
Not match
Screen capture
Target Image

## Slide 8: 1.3.4 IDE Function – HMI Verification（控件树机制）
poco(text='Source').click()
IVI screen capture
Test case script
测试脚本执行的原理：
① 在控件树中找到对应属性的控件节点
② 获取对应控件节点在画面中的位置情报
③ 向IVI发送对应坐标的点击事件
AutoST 控件树机制，可获取IVI画面对应的HMI 控件文字和坐标等信息，并基于这些控件信息进行画面操作和判断，无需依赖于IVI 画面截图，从而避开了画面风格等design 变更对测试脚本的影响，更易于测试脚本维护。
AutoST 控件树机制，基于安卓系统的无障碍辅助功能service 开发的功能扩展，可快速移植应用到OEM的车机平台。
IVI HMI element tree capture
控件树情报可以提供画面截图的关联情报：
① 控件树情报描述了当前画面所有控件的布局和显示位置情报
② 控件树情报描述了每个控件的文字、坐标等情报

## Slide 9: 1.3.3 IDE-画面匹配技术和获取方式的关系
技术 | 支持 | 功能描述 | 运用&条件 | 画面性能(帧率) | 图片效果 | 优点 | 技术缺陷
minicap | 支持 | minicap是开源项目STF（Smartphone Test Farm）中的一个工具，负责屏幕显示 | 1，Android 2，车机目录读写权限：/data/local/tmp/ | 平均: 15~20帧 理想：30帧 | 高清=截图 | 1，图片效果好 2，无需定制 3，性能稍好 | 1，新的Android平台开始不支持该工具 2，需要车机开放特殊权限
snapshot | 支持 | Android 原生的截图工具：原理同上 | Android | 平均: 10~15帧 理想：20帧 | 高清=截图 | 1，图片效果好 2，无需定制和路径权限 | 丢帧率高
HDMI | 支持 | 自制视频采集盒子方式获取画面 | 1，需要外接视频采集盒子 | 平均: 40~50帧 理想：60帧 | 高清=截图 | 1，图片效果好 2，性能好 | 1，PC性能消要求较高 2，需要定制，成本高
HD Camera | 支持 | 高清摄像头获取画面 |  | 平均: 10~15帧 理想：20帧 | 效果较差 | 1，经济 | 图片效果差，受环境影响
VNC | 支持 | VNC client模拟支持 | 1，任意系统 2，车机系统需组入VNC Service | 平均: 10~15帧 理想：20帧 | 高清=截图 | 1，图片效果好 | 1，有延时 2，需要组入系统(开发支持)
Scrcpy | 2022/3E实现 | Scrcpy工具：远程获取画面 | Android | 平均: 30~60帧 理想：120帧 | 高清=截图 | 1，图片效果好 2，无需定制 3，性能好 4，支持平台多 | 预研中
Industrial camera | 2022/3E实现 | 工业摄像头获取画面 |  | 高帧可达120帧 | 可选高清或高帧 | 1，高帧 | 预研中 价格昂贵
画面获取
SNAPSHOT
minicap
HD Camera
HDMI视频采集
Scrcpy-多屏
VNC Client模拟
SNAPSHOT-多屏
Minicap-多屏
工业相机
软件方式：不断截图并实时发送，IDE上的工具将一序列的图片流合成为视频

## Slide 10: 1.3.3 IDE-车机操作模拟技术详解
技术 | 支持 | 功能描述 | 运用&条件 | 性能 | 优势 | 技术缺陷
minitouch | 支持 | 支持Android系统的点击操作模拟 | 1，Android 2，车机目录读写权限：/data/local/tmp/ | 丢失率：1/1000 下发率：10/s |  | Event有一定丢失率
maxtouch | 支持 | 支持Android系统的点击操作模拟 | 1，Android 2，车机目录读写权限：/data/local/tmp/ | 同上 |  | Event有一定丢失率
adbtouch | 支持 | 支持Android系统的点击操作模拟 | Android | 同上 |  | Event有一定丢失率
serial | 支持 | 支持通过串口模拟点击操作 | 1，Android, Linux 2，车机串口接出 | 同上 |  | Event有一定丢失率
HMI elements-uiautomator2 | 支持 | 【uiautomator2】支持控件树获取，操作模拟，属性值check方式 | 1，Android 2，车机目录读写权限：/data/local/tmp/ | 同上 |  | Event有一定丢失率
HMI elements-Android service | 支持 | 【Android service】支持控件树获取，操作模拟，属性值check方式 | 1，Android 2，车机目录读写权限：/data/local/tmp/ | 同上 |  | Event有一定丢失率
VNC | 支持 | VNC client模拟支持 | 1，任意系统 2，车机系统需组入VNC Service | 同上 |  | Event有一定丢失率
Robot hand | 2022/3E实现 | 支持控制机械臂模拟画面点击操作 | 1，连接机械臂机柜 | 评估中 | 适用任何系统 | 操作效率低
MiniTouch
车机操作模拟
MaxTouch
adbTouch
HMI Control Tree
VNC Client模拟
智能机器人控制
Android系统
串口
AVC-LAN

## Slide 11: 附. AutoST IDE_使用资料
【QA&技术支持】
  企业微信
  邮件：
To：组邮件：autost@iauto.com
【工具说明资料】
  AutoST工具使用说明网站： http://wiki.iauto.com/wiki/AutoST
    2. 如何搭建测试环境
      2.1 软件安装说明
      2.2 各种测试场景的硬件连接和软件配置
    3. 如何编写测试脚本
    IDE API接口说明：http://wiki.iauto.com/wiki/AutoST/AutoST-API
  版本发布地址：\\ibigtom.storm\Model\iAutoST\Release #稳定版：1.4.8~9

## Slide 12: 1.4 AutoST_测试盒子演变
Hibox 3.0 金属盒子
Hibox 3.0塑料盒子
下一代
量产里程碑
Hibox 4.0塑料盒子
USB 3路Switch盒子
视频盒子
声卡设备
升级功能：
两路CAN通信
支持CAN-FD
两路LIN通信
多路程控电源控制
集成：
USB 3路Switch盒子
多路声卡设备
支持CAN通信
扩展USB口
周边设备控制
车辆信号模拟
支持音频模拟信号
支持 采集喇叭输出
3路USB设备互切控制
视频信号采集盒子

## Slide 13: 1.5 Test Server
测试Case管理&运行服务器
多设备同时运行
测试设备远程监控
测试报告实时更新
分布式管理
显示整体测试计划和测试进度状态
自动生成实时测试报告
指定邮箱发送报告
实时状态更新
支持第三方网站接入
例如：Git, Jira, Redmine
可扩展性
测试结果一次解析
bug原因自动归类，经验库积累
数据整理

## Slide 14: 1.6 AutoST － 服务器和ClientPC连接示意图
Client PC
mass storage units
Workstation
Test Server
IVI/Cluster
IVI/Cluster
IVI/Cluster
…
Client PCをTest ServerとLANで接続
Web
Test Web
TestPlan
Report
etc
New TestRun
Select Executor
Client PC
Send job
TestRun
Test result
USB
Signal
Test Serverは外部サーバを利用する必要がない
IVI/Cluster
ClientPCの接続例
IO/ CAN Simulator Block
Audio Block
Analog
USB Control Block
USB Switch
USB ON/OFF
Power IO
USB HUB
B＋
GND
CAN IO
CAN
Power
-
⁺
Analog
测试盒子

## Slide 15: 1.7 iAUTO 自动化测试·AutoST导入流程
AutoST导入
合作达成
自动化测试环境搭建
Release验收测试
扩展测试
End
定制化部分开发
现场调试
测试需求理解
AutoST提供的产品技术支持
部分测试Case编写完成可以率先投入测试
需求吸收
方案反馈
技术需求
技术培训
工具交付
问题和新需求
线上&线下同时技术支持
响应
AutoST团队对应需求
自动化测试开发流程如下：
前期需求检讨↓
系统接入定制↓
自动化测试导入↓
测试脚本编写
技术支持和产品维护
AutoST & PL
AutoST & Tester
Tester & AutoST
QA&FAQ平台：
QA：mail 发送给 autost@iauto.com
FAQ：http://wiki.iauto.com/wiki/AutoST/faq

## Slide 16: 2. AutoST －测试品质向上
AutoST可以从以下几方面提升测试品质：
  可以在少量人工介入下大幅增加测试频次，反复检测产品质量，暴露软件问题。
例：复归测试
用例设计 | 反复测试：200次/天*5天
用例设计 | 搭建自动化测试环境0.5天 | 自动测试：400次/2.5天
1000次/开机重启复归测试
手动测试进度
导入自动化后可一天24h不间断测试
例：USB设备插拔切片测试
右图的波形所示：
AutoST可以精准执行定时USB插入和拔出操作，并实时判断车机表现。
  精准测试要求场景，AutoST可以按照测试设计要求精准实施。
  覆盖手动测试的盲区，填补手动测试无法覆盖的case。
  测试结果图表可视化，摒除人工主观判断，提高评价标准的一致性。
单位：秒
USB设备拔出
USB设备插入
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
0
9.0

## Slide 17: 3. AutoST －应用于iAUTO内部项目
在iAUTO内部项目的交付性测试中，通过自动化测试工具进行网罗性测试，强化测试和Bug复现回归测试三项作业。
No. | 实施项 | 实施内容和效果 | 备注
1 | 网罗性测试 | 通过积累的2万个左右的自动化Case，可覆盖70%的功能点测试。针对式样变更频繁迭代发布Release的情况，可通过部署在多台测试环境上并行自动测试，从而快速完成全功能测试（以部署15台测试环境为例，可在48小时内完成一轮测试）。 | 在多个大型项目中已经实施，自动化Case可以复用，仅需针对式样变更和新增机能进行适配。
2 | 强化测试 | 通过自动化组合、切片、遍历等方式对系统薄弱点进行专题强化测试，以提高系统的鲁棒性。 | 在多个大型项目中已经实施，测试观点和测试Case可以复用，仅需针对式样变更进行适配。
3 | Bug复现和回归 | 对于复现率较低的Bug，可以通过把复现手顺做成自动化脚本，自动反复执行来重现问题和回归问题。 | 
Auto同时也在内部IVI和仪表盘项目中大量投入使用，相当于Tire1,Tire2…等角色的运用的场景。

## Slide 18: 4. AutoST应用于iAUTO内部项目 – 强化测试
基于过去项目中容易出现问题模块的经验，选取以下15个专题进行强化测试：
No | 强化测试项目 | 测试着眼点 |  |  | Case数
 |  | 严重缺陷 | 经验积累问题 | 实际可能发生 | 
 |  | (可能导致召回) |  | 不容易测到 | 
1 | Meter连携 | 中 | 高 | 中 | 183
2 | 实车（CAN） | 中 | 高 | 中 | 441
3 | CAMERA | 高 | 高 | 高 | 426
4 | Hard key | 高 | 高 | 高 | 1351
5 | Mutli-mic | 中 | 中 | 中 | 144
6 | usb-hub | 中 | 中 | 中 | 276
7 | 个人情报初期化 | 高 | 高 | 高 | 4376
8 | File System | 高 | 高 | 高 | 2800
9 | update | 中 | 高 | 中 | 167
10 | 启动强化 | 高 | 高 | 中 | 76980
11 | blink-reset | 中 | 高 | 高 | 84
12 | 长时间、高负荷运行 | 中 | 高 | 中 | 730
13 | 特定竞合测试（画面） | 高 | 高 | 高 | 24450
14 | 特定竞合测试（音声） | 高 | 高 | 高 | 1440
15 | 特定竞合测试（网络） | 高 | 高 | 中 | 3960
合计 |  |  |  |  | 117808

## Slide 19: 附. AutoST_资源路径
【QA&技术支持】
  企业微信
  邮件：
To：组邮件：autost@iauto.com
【工具说明资料】
  AutoST工具使用说明网站： http://wiki.iauto.com/wiki/AutoST
  项目运行报告log：\\scorpio.storm\share\node15\AutoST
  测试服务器网站：http://hawkeye.iauto.com/ #storm帐号

## Slide 20
Thank you！